БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ

SUPERCAM

Модельний ряд БПЛА SUPERCAM (виробник: “Беспилотные системы”) станом 03.12.2022 року налічує 11 од. моделей, розроблених для цивільного використання в наступних сферах: нафтогазова промисловість, геодезія і картографія, сільське господарство, екологія, електроенергетика, будівництво, видобування корисних копалин. Широкий ряд та варіативність цільових навантажень та можливість виготовлення комплексу під індивідуальні вимоги замовника дозволяють застосовувати продукцію в військовій сфері з метою ведення повітряної розвідки та скидання засобів ураження.

Переваги БПЛА Supercam:

всі БВС можуть оснащуватися каналами передачі даних із шифруванням та підвищеною завадостійкістю;

широкий модельний ряд продукції для різних цілей та завдань;

широкий ряд та варіативність цільових навантажень;

можливість виготовлення комплексу під індивідуальні вимоги замовника.

Supercam S100 / S100F

Характеристики:

розмах крила – 1 м

час польоту – до 60 хв

швидкість – 65 – 120 км/год

радіус дії радіолінії – до 20 км

дальність дії відеоканалу – до 20 км

макс. дальність польоту – не менше 50 км

макс. злітна вага – 3,5 кг

робоча висота польоту – 150 – ​​1000 м

Зліт/посадка

час розгортання комплексу – 15 хв.

зліт - еластична катапульта

посадка - на парашуті в автоматичному або напівавтоматичному режимі

режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42Мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера з 10-кратним оптичним збільшенням з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

Supercam S150 / S150F

Характеристики:

Розмах крила – 1,5 м

Час польоту – до 2 год.

Швидкість – 65 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – до 30 км.

Дальність дії відеоканалу – до 25 км.

Макс. дальність польоту – не менше 110 км

Макс. злітна вага - 5,5 кг

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - еластична катапульта

Посадка - на парашуті в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42Мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера PAL або HD з 10-кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

Supercam S250 / S250F

Характеристики:

Розмах крила – 2,55 м

Час польоту – до 3 год.

Швидкість – 65 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – до 50 км.

Дальність дії відеоканалу – до 25 км.

Макс. дальність польоту – не менше 180 км

Макс. злітна вага – 9,5 кг

Робоча висота польоту - 150 ÷ 5000 м

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - еластична катапульта/пневматична катапульта

Посадка - парашут із системою відчепу строп

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/30-кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

можливість використання до 3х корисних навантажень одночасно та   можливість встановлення двох фотокамер одночасно

Supercam S350 / S350F

Характеристики:

Розмах крила – 3,2 м

Час польоту – до 4,5 год

Швидкість – 65 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – 70-100 км.

Дальність дії відеоканалу – до 50-100 км.

Макс. дальність польоту - не менше 240 км

Макс. злітна вага – 11,5 кг

Робоча висота польоту - 150 ÷ 5000 м

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - еластична катапульта/пневматична катапульта

Посадка - парашут із системою відчепу строп

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний газоаналізатор

лазерний сканер

можливість використання до 3х корисних навантажень одночасно

можливість встановлення двох фотокамер одночасно

Supercam S450

Характеристики:

Розмах крила – 4,5 м

Час польоту – до 7 год

Швидкість – 65 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – 110 км.

Дальність дії відеоканалу – до 100 км.

Макс. дальність польоту – не менше 450 км

Макс. злітна вага – 29 кг

Робоча висота польоту - 150 ÷ 5000 м

Практична стеля – не менше 3600 м

Зліт/посадка

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт – пневматична катапульта

Посадка - парашут із системою відчепу строп та повітряні амортизатори, розміщені в консолях крила

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

поєднане цільове навантаження: hd-відеокамера з не менш ніж 30-кратним

оптичним збільшенням, суміщена з тепловізором з 16-кратним цифровим збільшенням і лазерним цілепоказником

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний газоаналізатор

лазерний сканер

система голосового оповіщення

Supercam SX350 / SX350F (VTOL)

Характеристики:

Розмах крила – 3,2 м

Час польоту – до 120 хв.

Швидкість – 70 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – 50 км.

Дальність дії відеоканалу – до 50 км.

Макс. дальність польоту – не менше 160 км

Макс. злітна вага – 13,5 кг

Робоча висота польоту - 150 ÷ 3000 м

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - автоматичний вертикальний

Посадка - автоматична вертикальна

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний газоаналізатор

лазерний сканер

можливість використання до 3х корисних навантажень одночасно

можливість встановлення двох фотокамер одночасно

Supercam SX350Lidar

Характеристики:

Розмах крила – 3,2 м

Час польоту – до 120 хв.

Швидкість – 70 – 120 км/год

Радіус дії радіолінії – 50 км.

Дальність дії відеоканалу – до 50 км.

Макс. дальність польоту – не менше 160 км

Макс. злітна вага – 13,5 кг

Робоча висота польоту - 150 ÷ 3000 м

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - автоматичний вертикальний

Посадка - автоматична вертикальна

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс з можливістю встановлення на стабілізовану платформу по азимуту

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний газоаналізатор

лазерний сканер

Supercam SX300H

Характеристики:

Габарити - 3000*2100*600 мм

Час польоту – 3,2 год

Крейсерська швидкість – 80 км/год

Радіус дії радіолінії – 50-100

Дальність дії відеоканалу – 50-100

Макс. дальність польоту - не менше 260 км

Макс. злітна вага – 29,9 кг

Робоча висота польоту – 1500 ÷ 2500 м

Зліт/посадка

Час розгортання комплексу – 15 хв.

Зліт - автоматичний вертикальний

Посадка - автоматична вертикальна

Режими польоту - політ в автоматичному

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються:

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний сканер

можливість використання до 3х корисних навантажень одночасно

можливість встановлення двох фотокамер одночасно

Supercam X6M2

Характеристики

Габарити – 1010х1010х300 мм

Час польоту – до 55 хв.

Швидкість – 0 – 60 км/год

Радіус дії радіолінії – до 10 км.

Дальність дії відеоканалу – до 10 км.

Макс. дальність польоту – до 10 км

Макс. злітна вага – до 8 кг

Робоча висота польоту - 50 ÷ 500 м

Практична стеля – не менше 3600 м

Зліт / посадка

Час розгортання комплексу – до 15 хв.

Зліт - вертикальний

Посадка вертикальна

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Вітер - до 15 м/c

Види цільових навантажень, що застосовуються

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс на гіростабілізованому підвісі

гіростабілізований тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним

цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний (проточний) газоаналізатор

лазерний сканер

Додаткове обладнання

Модуль автоматичного супроводу та утримання мети

Двох (трьох) системний, двочастотний приймач геодезичного класу

Широкополосний захищений відеоканал до дальності передачі даних 10 км.

Командно-телеметрична радіолінія з можливістю режиму роботи ППРЧ

Система скидання вантажу/шашок.

Автономна прив'язна система БВС

Supercam X6M2Lidar

Характеристики

Габарити – 1010х1010х300 мм

Час польоту – до 55 хв.

Швидкість – 0 – 60 км/год

Радіус дії радіолінії – до 10 км.

Дальність дії відеоканалу – до 10 км.

Макс. дальність польоту – до 10 км

Макс. злітна вага – до 8 кг

Робоча висота польоту - 50 ÷ 500 м

Практична стеля – не менше 3600 м

Зліт / посадка

Час розгортання комплексу – до 15 хв.

Зліт - вертикальний

Посадка вертикальна

Режими польоту - політ в автоматичному або напівавтоматичному режимі

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Вітер - до 15 м/c

Види цільових навантажень, що застосовуються

фотокамера з роздільною здатністю 20/24/42/60 мпікс на гіростабілізованому підвісі

тепловізор та/або відеокамера pal або hd з 10/33-х кратним оптичним збільшенням, з можливістю суміщення та лазерним цілепокажчиком (опціонально)

мультиспектральна камера

датчик вимірювання радіаційного фону

лазерний (проточний) газоаналізатор

лазерний сканер

Додаткове обладнання

Модуль автоматичного супроводу та утримання мети

Двох (трьох) системний, двочастотний приймач геодезичного класу

Широкополосний захищений відеоканал до дальності передачі даних 10 км.

Командно-телеметрична радіолінія з можливістю режиму роботи ППРЧ

Система скидання вантажу/шашок.

Автономна прив'язна система БВС

Supercam X4

Характеристики

Габарити – 580х480х200 мм

Час польоту – 40 хв.

Швидкість – до 60 км/год

Радіус дії радіолінії – до 5 км.

Дальність дії відеоканалу – 5 км.

Макс. дальність польоту – до 5 км

Макс. злітна вага - 4 кг

Робоча висота польоту – до 500 м

Зліт / посадка

Час розгортання комплексу – 10 хв.

Зліт - вертикальний

Посадка вертикальна

Режими польоту - ручний

Діагностика - автоматична самодіагностика наземного та бортового обладнання

Види цільових навантажень, що застосовуються

фотокамера з роздільною здатністю 24 мпікс на гіростабілізованому підвісі

4к відеокамера на гідравлічній підвісці

тепловізор