СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

84 mm ГРАНАТОМЕТУ AT 4 CS

Ручний гранатомет AT 4 CS використовуються для знищення броньованої і неброньованої техніки, а також живої сили противника, яка знаходиться у бетонному укритті.

Гранатомет AT 4 CS конструктивно складається з тубуса, в якому знаходиться бойова частина(84 mm міна), механізму взведення та охолоджувача.

Основні характеристики гранатомету AT 4 CS:

- калібр міни – 84 мм;

- довжина гранатомету – 1004 мм;

- маса у бойовому положенні – 7,6 кг;

- ефективна дальність стрільби – 200 м;

- мінімальна дальність стрільби – 20 м;

- максимальна дальність стрільби – 300 м;

- бронепробивна спроможність – 500 мм;

- залізобетонопробивна спроможність – 1400 мм;

- мінімальна площа приміщення, з якого можна вести вогонь – 15 м2;

- мінімально допустима відстань від задньої частини гранатомету до стіни під час здійснення пострілу – 3 м.

Для AT 4 випускаються кілька типів пострілів, основні з яких є:

1)AT4 HEAT(Light Anti-Armour Weapon)— зі звичайною кумулятивною бойовою частиною;

2) AT4 CS AST(Anti-Structure Tandem Weapon)— з бронебійно-осколковою бойовою частиною;

3) AT4 CS HP(Light Anti-Armour Weapon) — з кумулятивною бойовою частиною(можна застосовувати в приміщеннях);

Підготовка до стрільби:

- розгорнути передню ручку і стопор для плеча;

- зсунути передні і задні ковпаки встановлені на верхній частині ствола до передньої частини комплекса, для того щоб використовувати приціл;

- з передньою ручкою і пусковим блоком встановити комплекс на плече;

- зняти подвійну чеку безпеки;

- встановити приціл(якщо дальність менше 200м – поправок не потрібно);

- розвернути і штовхнути рукоятку заряджання вперед і  праворуч з внутрішніх частин великого пальця і тільки тоді прицілитись;

- натискати повністю важіль безпеки системи запуску і тримати положення в потрібному  направленні;

- натиснути курок великим пальцем

Правила прицілювання:

- ціль не рухома або рухається прямо на вас;

-Прицілитись в центр цілі

Б – ціль рухається зі швидкістю не більше 15 км/год;

-Прицілитись в передній борт цілі

В- ціль рухається зі швидкістю більше 15 км/год;

-Прицілитись попереду цілі

Закінчення стрільби:

1)поставити рукоятку заряджання в безпечну позицію;

2)поставити подвійну чеку безпеки у його початкове положення;

3)виставити приціл на відстань 200;

4)згорнути приціли і передню ручку