СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

ГРАНАТОМЕТУ PANZERFAUST 3

Сімейство ручних гранатометів Panzerfaust 3 використовуються для знищення броньованої і неброньованої техніки, а також живої сили противника, яка знаходиться у бетонному укритті.

Гранатомет Panzerfaust 3 конструктивно складається з модуля управління вогнем та одноразового пускового пристрою, що являє собою ствол, споряджений у заводських умовах надкаліберною гранатою і вишибним зарядом.

Основні характеристики гранатомету Panzerfaust 3:

- калібр ствола – 60 мм;

- калібр гранати – 110 мм;

- довжина гранатомету – 1230 мм;

- маса у бойовому положенні – 12,8 кг;

- ефективна дальність стрільби – 300 м (вночі) / 400 м (вдень);

- бронепробивна спроможність – 400 мм;

- залізобетонопробивна спроможність – 240 мм;

- мінімальна площа приміщення, з якого можна вести вогонь – 12 м2;

- мінімально допустима відстань від задньої частини гранатомету до стіни під час здійснення пострілу – 2 м.

Гранатомет побудований по схемі Девіса. Під час запуску гранати порохові гази не напряму виходять з пускової труби, а виштовхують з її хвостової частини протимасу (металевий порошок) для компенсації віддачі, а самі порохові гази виходять через дульний зріз. Таке технічне рішення дозволило виконувати постріл з замкненого простору (з кімнати) за умови, що дульний зріз знаходиться ззовні замкненого простору. Після виходу із ствола граната додатково розганяється за допомогою ракетного прискорювача. Стабілізатори, що розкладаються, стабілізують траєкторію польоту гранати.

Для Panzerfaust 3 випускаються кілька типів пострілів, основні з яких є:

DM12 зі звичайною кумулятивною бойовою частиною;

DM21 з тандемною кумулятивною бойовою частиною;

DM32 (Bunkerfaust) з багатоцільовою проникаючою осколковою бойовою частиною, яка підривається з невеликою затримкою після пробиття укриття, що забезпечує ураження живої сили противника за укриттям.

Модуль управління вогнем включає в себе:

ударно-спусковий механізм;

запобіжник;

складані рукояті (передню і задню);

складаний плечовий упор;

оптичний приціл з далекомірною сіткою.

Перед стрільбою модуль управління вогнем стрілець приєднує до одноразового пускового пристрою. Після пострілу модуль управління вогнем від’єднується від порожнього стволу та, за потреби, приєднується до наступного спорядженого стволу. Модулі управління вогнем уніфіковані та можуть бути приєднані до любих типів пускових пристроїв сімейства Panzerfaust 3. Існує ще осучаснений, комп’ютеризований, модуль управління вогнем, оснащений лазерним далекоміром, що дозволило збільшити ефективну дальність стрільби до 600 м.