СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ПРОТИТАНКОВОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ NLAW

Порядок огляду та перевірки зброї при отриманні її в підрозділ

На кришці транспортного контейнера, дістати пінопластову коробку, а із неї вийняти батарею. Відкрутити кришку транспортного контейнера, дістати з нього ПТРК.

Слід переконатися, що:

- Транспортний запобіжник увімкнутий на позиції «Безпечно» (червоної точки на ньому не видно)

- На пусковій кнопці видно помаранчеву смугу.

- Перемикач дальності активації підривника виставлено на 20 метрів (якщо пуск треба здійснювати поверх техніки своїх сил, або поверх вже підбитої техніки, що розташована ближче 100 м, то перемикач ставиться в положення 100 м).

- Перемикач способу ураження ставиться в позицію «OTA» при атаці танку підривом зверху або в положення «DA» при атаці неброньованої техніки прямим влученням.

Налаштування далекоміра і режиму вогню                         Тестування батареї.

- Встановити батарею, переконатися, що вона правильно встала на своє місце - кнопки фіксації при цьому повинні вийти з утопленого стану (якщо якась із кнопок не вийшла з утопленого стану допускається злегка долонею пристукнути батарею зверху).

- Перевірити зарядженість батареї, натиснувши перемикач тестування батареї в нижнє положення., при цьому мають блимати червона і зелена лампочки індикатора батареї. Тримати кнопку натиснутою, доки індикатори не перестануть блимати і засвітиться одне постійне світло. Якщо засвітилася постійно зелена лампочка, то батарея готова для використання. Якщо засвітилася червона лампочка, то повторити тест ще раз. Якщо після повторного тесту світиться червоний індикатор, то батарея не придатна і її треба замінити.

- Розкласти основний приціл, натиснувши вліво на металевий фіксатор у вигляді зігнутої пластини під ним.

- Зайняти положення для стрільби (найкраще положення сидячи на двох колінах). При цьому відстань від пускової установки до землі або перешкод знизу має бути не менше 30 см.

- Переконатися, що ззаду до перешкоди відстань не менше 1 метра, відсутні люди.

- Відкрити упор для плеча, від’єднати ремінь для перенесення.

- Перекинути транспортний запобіжник у бойове положення (на ньому повинно бути видно червону точку).

- Покласти ПТРК на плече, виставити поясний упор. Взятися руками за лівий і правий хвати.

- Перевести бойовий (червоний) запобіжник у бойове положення, посунувши його великим пальцем правої руки вліво.

- Покласти вказівний палець на активатор, великий палець на пускову кнопку.

- Навести вершину прицільної марки (нижній кут V-подібної марки) на ціль (рухому або нерухому): в режимі «OTA» - на верхню точку цілі; в режимі «DA» - у центр цілі). Це буде точка прицілювання.

- Натиснути вказівним пальцем правої руки на важіль активатора і тримати його натиснутим протягом часу 3÷6 с, при цьому дуже важливо утримувати прицільну марку на точці прицілювання нерухомої або рухомої цілі. Якщо час 3÷6 с витриманий не буде, комп’ютер не розрахує траєкторію польоту ракети і вірогідність влучення буде суттєво знижена.

- Не відпускаючи активатор, натиснути великим пальцем правої руки на пускову кнопку і утримувати її натиснутою протягом часу, не менше 0,5 с.

- Після вильоту ракети участі оператора не потрібно, він може одразу відкласти пускову установку у бік і приступати до виконання інших завдань. Ракета летить за принципом «Пустив і забув».